## Slide 1: CAMERAS NUMERIQUE ET HORODATAGE
Lionel Rousselot
Société Astronomique Populaire du Centre

## Slide 2
Caméras numérique et horodatage
  Régularité de l’horodatage
  Justesse de l’horodatage
    Timebox
    Genika/DCD tracker

## Slide 3
REGULARITE DE L’HORODATAGE
Chart: Ecart de temps entre 2 poses (s)
FireCapture 2.6.08
ZWO 1600
200 ms
CAN 12 bits
Vidéo 16 bits
Capteur 2000*2000
Bin1
Chart: Ecart de temps entre 2 poses (s)
Genika 2.13.5.10
ZWO 1600
200 ms
CAN 12 bits
Vidéo 16 bits
Capteur 1088*1088
Bin1
OK
KO
Seul 2 paramètres ont été changé

## Slide 4: LES PARAMETRES INFLUENTS
Cadence images
Nombre de pixels utilisés
Réglage CAN
Binning hardware
Codage vidéo
Binning software
Principe de l’analyse :
Réalisation de vidéos de 1000 images avec changement d’1 paramètre.
Analyse de l’horodatage des vidéos (calcul de la différence de temps entre 2 images successives).
Logiciel

## Slide 5
LOGICIELS
Chart: Genika 2.13.5.10
200±1ms
90% 200ms
Chart: Sharpcap 3.2.6442
Chart: FireCapture 2.6.08
200±2ms
70% 200ms
200±20ms
0.5% 200ms
OK
OK
KO

## Slide 6: NOMBRE DE PIXELS
Chart: 1600*1200
Chart: 2000*2000
Genika 2.13.5.10
ZWO 1600
40 ms
CAN 12 bits
Vidéo 16 bits
Genika 2.13.5.10
ZWO 1600
40 ms
CAN 12 bits
Vidéo 16 bits
Débit de données trop élevé

## Slide 7
BINNING SOFTWARE
Chart: Sans binning
Chart: Binning 2 software
Sharpcap 3.2.6442
ZWO 1600
40 ms
CAN 12 bits
Vidéo 16 bits
Sharpcap 3.2.6442
ZWO 1600
40 ms
CAN 12 bits
Vidéo 16 bits
Charge de travail trop élevée

## Slide 8: TROUVER LES BONS PARAMETRES
Choisir le logiciel : 1/Genika 2/Sharpcap
Choisir une taille de fenêtre donnant un champ suffisant
Se régler sur la cadence d’image maximale souhaitée
Si besoin, ajuster les autres paramètres (codage vidéo, CAN, Binning hardware) jusqu’à obtenir un horodatage régulier (±1ms)
Figer la configuration pour toute la campagne PHEMU

## Slide 9: JUSTESSE DE L’HORODATAGE
Chart: 

## Slide 10: TIMEBOX
Régulation de l’horloge PC
L’ensemble des délais sont pris en compte
Obtention de vidéos directement horodatées à l’heure juste
Chaine d’acquisition complète testée avec un SEXTA
  Sur 30000 images 99.9% à ±2ms
  Pas d ’écart supérieur à 3ms

## Slide 11: GENIKA/DCDTRACKER
Suivi et enregistrement de l’écart heure PC/heure GPS
Synchronisation de l’horodatage sur l’heure GPS post acquisition
Le délais de la chaine d’acquisition n’est pas pris en compte.
Précision du même ordre de grandeur que la Timebox

## Slide 12: DEROULEMENT D’UNE OBSERVATION
Démarrage DCD-Tracker
Réalisation de la vidéo
Arrêt DCD-Tracker
A ce stade 1 vidéo horodatée sur l’heure windows et 1 fichier .STP
Utilisation de l’outil « SER TOOLBOX » pour créer une nouvelle vidéo horodatée sur l’heure GPS (au délais près)
La vidéo synchronisée peut avoir les formats SER ou ADV
Analyse tangra (inclure ici le délais de la chaine d’acquisition)